## Slide 1: PROCEDIMIENTOS A EFECTUAR ANTE EMERGENCIAS QUE INVOLUCREN MERCANCIAS PELIGROSAS.
Recabar información
¿Tipo de material involucrado?.
¿Posee símbolos o numeración de identificación?
¿Percibe olor, humos u otras manifestaciones?
¿Hay víctimas? ¿cuantas?
Si es una fuga, o derrame y extensión del mismo

## Slide 2
INDICAR:
Que nadie se aproxime, ni que toque el material.
Que se aleje lo más posible del material involucrado
AL ARRIBO:
Estacionar la unidad a favor del viento y CIEN METROS (100 mts.)
Tratar de identificar la mercancía involucrada, mediante aportes del conductor del vehículo, manifiesto de carga o persona responsable del lugar
Si por alguna circunstancia se debiera efectuar alguna tarea antes del arribo del material competente, se deberá emplear el uso de ERA
Ante peligro inminente NO INGRESAR, aguardar el arribo de personal y material

## Slide 3: DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO
Durante el desarrollo de las tareas de control de la emergencia, resulta de suma importancia delimitar las distintas áreas de trabajo, con el objeto de:
Exponer la menor cantidad de personal posible.
Contaminar la mínima cantidad de material.
Tener control sobre la exposición indeseada.
Evitar el traslado de la contaminación de un lugar a otro.

## Slide 4: Niveles de protección química
La norma NFPA 471 caracteriza a la protección química en CUATRO (4) niveles, siendo caracterizados por letras, desde la A hasta la D:
Nivel A: deberá seleccionarse cuando se requiera el mayor grado de protección dérmica, respiratoria y de los ojos. El nivel no comprende solamente al traje, sino que hace referencia a todos los elementos que proveen protección (guantes, botas, equipos de protección respiratoria, etc.).
Los componentes de un traje de nivel “A” son:

## Slide 5
  Equipo de protección respiratoria autónomo de presión positiva
  Traje de protección química totalmente encapsulado (costura selladas, guantes adheridos al traje, válvulas de alivio de presión, solapa cubre cierre y fijación de la misma mediante velcro).
  Botas resistentes a productos químicos, con puntera de acero
  Sobre guantes resistentes a producto químico.
  Ropa de algodón (overol) de manga larga.
  Casco
  Radio y sistema de comunicación del tipo manos libres.

## Slide 6: Cuando utilizar un traje de nivel “A”:
Cuando puedan existir la exposición a:
Gases tóxicos (identificados)
Atmósferas desconocidas (desconocimiento del riesgo)
Alto potencial de salpicadura, inmersión o exposición a vapores ines­perados
Presencia de sustancias con un alto grado de riesgo para la piel
Operaciones en áreas confinadas, con poca ventilación, y no se ha determinado la ausencia de condiciones que requieren protección Nivel A.

## Slide 7
Nivel B:
se selecciona cuando se necesita el mayor nivel de protección respiratoria pero un menor nivel de protección dérmica. Los componentes de un traje de nivel “B” son:
  Equipo de protección respiratoria autónomo de presión positiva
  Trajes de resistencia química con capucha, con puños en brazos y piernas elastizados.
  Botas resistentes a productos químicos, con puntera de acero y caña reforzada.
  Guantes y sobre guantes resistentes al producto químico.
  Ropa de algodón (preferentemente overol) de manga larga.
  Casco
  Radio y sistema de comunicación del tipo manos libres.

## Slide 8
Cuando utilizar un traje de nivel B:
En situaciones que:
Se ha identificado el tipo y concentración del contaminante en el aire y requiere un alto grado de protección respiratoria, pero menor protección dérmica.
La atmosfera contiene menos de 19.5% de oxige­no
Cuando existe riesgo de salpicaduras, en lugares cerrados de escasas renovaciones de aire, ej.: soda caustica, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio.

## Slide 9
Nivel C:
este tipo de traje se utiliza cuando la concentración y tipo(s) de contaminante del aire se conocen y se cumplen los criterios para el uso de respiradores purificadores de aire.
Respiradores purificadores de aire de cara completa (máscara con filtros)
Trajes de resistencia química con capucha, con puños en brazos y piernas elastizados
Botas resistentes a productos químicos, con puntera de acero
Guantes y sobre guantes resistentes al producto químico.
Ropa de algodón (preferentemente overol) de manga larga y Casco

## Slide 10
Cuando utilizar un traje de nivel C: en situaciones que:
Los contaminantes atmosféricos, salpicaduras químicas, u otro contacto directo no afecta adversamente o no se absorben a través de la piel intacta.
Los contaminantes del aire han sido identifica­dos, las concentraciones medidas, y hay disponibilidad de respi­rador purificador de aire que pueda retener los contaminantes.
La concentración atmosférica de productos químicos no debe exceder los niveles IPVS (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

## Slide 11
La atmósfera debe contener por lo menos 19.5% de oxigeno.
La atmósfera no contenga peligro desconocido y las funciones de trabajo excluyen salpicaduras, inmer­sión, o el potencial de inhalación inesperada de contacto con niveles peligrosos de cualquier químico.

## Slide 12
Nivel D: Este es el menor nivel de protección personal, ofreciendo una protección mínima:
Pantalón y camisa de material sintético (antiácido)
Calzado de seguridad impermeable.
Antiparras contra salpicaduras químicas.
Casco.
Para los casos particulares de las fuerzas de Bomberos donde habitualmente utilizan:
Sacones y pantalones, impermeables
Casco con protector facial.
Botas impermeables con suela y puntera de seguridad

## Slide 13: Gracias por su atención